## Slide 1
上半年安全管理反思
01
200L桶静电事故
02
应急响应事故
03
硼烷四氢呋喃事故
04
离心机氮封失效事故
05
电缆事故
06
电加热事故

## Slide 2
重塑安全管理体系
依据：全员安全生产责任制、双重预防机制（风险分级管控+隐患排查治理）、安全生产标准化、安全绩效考核
01
安全隐患排查治理体系
管控目标：实现隐患全流程闭环管控，杜绝隐患诱发安全事故
落地措施：
建立全员隐患排查、上报、奖励机制，调动全员安全积极性；
落实多维度排查：结合现有巡查，隐患排查体系和安全隐患台账系统，包括：驻厂巡查，值班巡查，EHS安全隐患排查，结合班组自查，车间主任隐患排查，部门隐患排查，厂房隐患排查，厂长全厂区隐患排查，专项检查，节假日安全检查
隐患分级管控：划分⼀般、较大、重大隐患，分类建档、限期整改；设立专人专岗管理巡查系统（隐患台账系统），及时汇总，分析隐患趋势，追踪落地情况
“常态化排查、台账化管理、闭环式整改”隐患治理机制；整改完成后必须复查复检，确保隐患彻底清零； 集团EHS监督复查属地隐患清零情况
风险预判机制：工艺变更，操作方式变更，季节变化（如湿度，温度），人员变更（包括新人增加），高产能利用率，提前进行风险防控
设立生产安全委员会，专注隐患排查，整改方案审定，形成标准化整改方案；在隐患解决措施上，更多考虑自动化手段；各厂长轮值安委会负责人，暂定每季度轮换
02
危险化学品全生命周期管理体系
管控目标：实现危险化学品采购、储存、使用、输送、装卸、废弃处置全过程风险可控
核心落地措施，在现有管理基础上，增加如下措施：
1.危险化学品准入管理，配齐MSDS，危害，历史事故资料，提前开展风险辨识与安全交底，并对全链条人员培训；公司MSDS管理升级，有来源，有审核；
2.新类型危险化学品，包括包装，大小，规格变更等，采购前，由集团危险化学品管理负责人审批； 建立集团危险化学品负责人岗责；
3.工厂危险化学品使用，到货计划，包括研发使用危险化学品，由总工负责制定，工厂危险化学品管理负责人审批，夏季库存量满足1周使用，降低库存量；建立工厂危险化学品负责人岗责；
4.危险化学品仓库增加消防级别，增加仓库及单一危险化学品专项应急预案，并演练；方案由EHS制定；
5. 项目结束后危险化学品立即报废处理；
03
设备设施安全管理体系
管控目标：保障生产设备、安全设施完好有效，杜绝设备故障和失效引发事故；
核心落地措施，在现有安全管理措施下，增加如下：
1.设立工厂关键设备设施MSE，熟悉设备构造，维护，常见事故，日常巡查；
2. 设立工厂设备安全巡检员，进一步完善岗责；负责全厂生产设备、配套辅助设施日常巡回安全检查，排查设备机械、电气、液压、气动、防护装置隐患，跟踪隐患整改，预防设备故障、机械伤害、设备起火等安全事故，落实设备安全常态化管控；
3.各厂区尽快上线设备管理系统，将设备故障，安全隐患台账，隐患解决纳入设备安全常态化管控。

## Slide 3
重塑安全管理体系
04
人员安全教育培训体系
管控目标：杜绝人的不安全行为，提升全员岗位安全履职能力；
核心落地措施：
新员工严格落实厂级、车间级、班组级三级安全教育培训；
高风险设备，高风险操作提升自动化水平，并提升保护层级，减少人员直接参与操作；
增加专项培训，增加常态化复训频率，包括一线员工，车间管理人员，EHS安全相关岗位人员；
车间一线员工，必须是化工，制药相关专业背景，大专及以上学历，现有不满足学历和专业要求员工，在半年时间内进行培训，考核，不通过进行调岗；
针对安全管理人员开展专项安全管理能力提升培训；
在工厂增加安全培训专岗，统筹和组织安全培训实施，支持工厂安全培训体系工作开展
车间生产组织形式变更，讨论；在小分子生产车间，实施按工段定岗为主，建立工段定岗责任制，正常生产状态操作人员固定所属工段，承担本工段设备操作、巡检、属地安全管理；车间项目变化很快，工艺变化很快，将实施危险反应，危险工艺，危险化学品的反应釜，设备相对固定，相应人员固定；
05
应急管理体系
管控目标：快速处置突发事故，最大限度降低人员伤亡和财产损失；
健全综合应急预案、专项应急预案、岗位现场处置方案三级预案体系
应急物资与专业应急救援物资对齐，对消防救援材料，与当地消防部门联动，进行储备；
组建工厂专职、兼职应急救援队伍，明确岗位职责，车间义务消防员比例大于40%，确保每班至少两名义务消防员配置；
每年至少开展两次泄漏、火灾、爆炸、中毒等实战化应急演练，该演练按车间，班组，厂内救援队伍为单位实施；每人均需实操相应设备，器具；
每次演练后开展复盘评估，优化预案及处置流程；
建立与消防、医院、应急管理部门的外部应急联动机制；
规范事故上报、现场警戒、人员疏散、现场处置全流程。
工厂按班组配备足够对讲机，降低防爆手机使用比例；
06
安全管理制度落地和执行监督体系
管控目标：破除制度纸面化，实现安全制度刚性落地、有效执行
全员安全责任制：各岗位具体安全职责、工作标准和追责机制，签订安全生产责任书，实现“人人有责、人人尽责、失职追责”。
EHS，车间管理人员增加现场巡检频次和力度，对违章、违规行为零容忍，发现，制止，处罚，尽快全员通报，震慑，确保各项安全制度、操作规程落地执行;
建立从班组，车间，厂房，厂长，EHS的多级监督机制；
制定工厂安全管理人员，EHS安全巡查人员比例要求，工厂按该要求实施；
对车间管理人员，EHS安全巡查人员增加明确隐患，违章排查每月KPI，必须发现多少安全隐患和违章行为；
畅通员工安全监督、隐患举报渠道，鼓励全员参与安全管理；
07
特殊作业安全管控体系
08
职业卫生与劳动保护
09
工艺安全

## Slide 4
200L 桶事故整改
TJ1、TJ4、公斤级实验室禁止使用可燃溶剂200L包装进入车间
全面取缔使用桶或槽接收动态的离心或压力操作的母液
杜绝使用塑料，四氟材料桶装酸性废液；不具备条件厂区，升级塑料桶放桶操作硬件
尽最大可能减少周转桶进入车间转移废水，废水，废溶剂；
明确废液间的标准配置
建立自动化充氮及自动化灌装设备；配备氧含量监测，压力表
200L桶加料标准化：氮气流速、泵的选型、尾气连接方式、插底管安装标准等。
公司制度要求：酸性溶剂使用塑料/四氟桶需厂长审批
车间200L桶&方槽使用管理
TJ1、TJ4全部更换为铪氏合金离心机/压滤罐；其它厂区新采购设备更换为铪氏合金设备。已安装衬塑设备工厂评估是否更换，提供整改概算和整改时间表；如果不更换，保护措施是否足够，集团EHS审批。
工艺中杜绝酸性体系离心、过滤后严禁使用纯溶剂直接淋洗。如果必须使用纯溶剂淋洗，所有设备、管路及接收设备必须使用铪氏合金材质。
取缔衬塑插底管，更换为铪氏合金插底管，连接静电接地；
GMP车间减少塑料管使用；酸性体系转移，使用内衬halo材质管路；
反应釜配置滴加罐
衬塑设备管理
储罐，设备上必须使用白钢氮气管路，禁止使用软管连接
车间内氮气接口不足问题，工厂整改，增加氮气源接口，或者使用氮气排解决；每条氮气管路上，必须有流量计；
使用氮气的设备，储罐，桶及其它工况（有一定耐压能力），必须有压力表；
使用氮气房间，必须有氧含量监测和报警设备；
TJ1&TJ4评估柔性隔离器氮气窒息和周围环境氮气窒息风险；
每年至少两次使用惰性气体的安全排查
氮气使用管理
工厂内关键设备，高风险设备增加SME负责人，清楚掌握设备工作原理，安全，质量控制关键环节，影响因素，跟踪设备维保，故障情况，参与变更审批等；
增加厂房内白班和夜班设备安全巡查员
设备管理
车间内还原剂，氧化剂，剧毒，易爆，自燃化学品使用，均应受EHS专人监督；车间使用后相关尾料，废液必须及时处理，禁止未破坏暂存；
对于酸，碱，氧化剂化学品，与所使用设备，配件材质兼容性检查
物料和生产禁忌要求
公司内所有监控，不能被遮挡；推进厂房内人员定位系统安装；
项目步骤生产启动，开工前检查：设备准备、工艺风险、管道、配套附属设备、安全措施是否按公司流程执行到位，建立Checklist；EHS副主管，车间主任为最低级别要求；
车间现场，一个工序完成后，进行现场清理，杜绝物料，包装桶堆积在现场；
备料环节，减少车间物料存放，特别是可燃溶剂，易燃，自燃，易爆化学品
高风险操作，必须是双岗操作，相互监督，复核；
操作空间要求，对于狭小房间内操作，必须进行完一个操作，清场后，进入下一个操作
TJ1整改一号楼，二号楼，三号楼操作空间风险，制定整改时间表；
车间生产秩序
溶剂、可燃物料（非水敏感）在车间内的使用、存放区域包括走廊和连廊、卸料平台必须有喷淋及其他有效消防设备；
在高风险区域增加悬挂灭火器，但不能替代消防喷淋；
检查应急处置，相应演练是否有效，包括车间内各类设备如果发生泄漏、火灾；各厂区隔离器内发生着火；实验室通风处内着火等
检查相关风险隐患整改是否到位，措施是否有效处置措施。
建立义务消防员管理制度，增加车间内义务消防员工作服标志；
可燃溶剂，易燃易爆化学物使用区域，义务消防员比例不低于40%
每年开展两次全员灭火实操考核，包括灭火器，消火栓，灭火毯；
各工厂建立专门的消防培训，实操，考核场地，用于人员培训，不仅限消防相关，包括化学品泄漏，中毒演练；工厂设置专门培训岗位；
推进防静电阻燃工作服，连体服替换，推进全覆盖安全帽替换工作；
消防应急
建立年度安全培训专篇，对于各类安全培训，设备培训，操作培训等，进行明确频率，考核要求；涵盖生产、EHS不同级别管理人员考核清单
生产管理人员，每年至少1次各类设备实操考核；重要安全管理要求考核；
EHS现场巡查人员，安全相关人员，每年至少一次设备实操考核；
未经培训和实操考核的人员，禁止进行操作，特别是项目人员；
所有人员考核视频存档
探讨EHS人员和生产人员轮岗办法
培训
巡查条例更新，增加巡查案例，并对巡查人员进行培训，并重新考察车间巡查人员范围，必须是对于生产操作，车间风险熟悉的人员
对于巡查，检查走过场的人员，首次警告，第二次扣分，第三次撤销管理职务
巡查管理
完善属地安全管理分工，压实安全管理责任
风险越高，安全管理责任更得压实；属地安全管理责任，压实到一线，同时EHS对于高风险区域，设备，操作等，也进行责任分区，压实巡查，监督责任；
EHS牵头，建立分级巡查制度，完善安全管理体系

## Slide 5
设备信息管理系统（EIMS）
Equipment Information Management System
2026 年上半年工作回顾
EIMS 完成验证 · 设备预防性维护
按照年度计划在 DH1 工厂完成 EIMS 系统验证，具备上线运行使用条件，预计 8 月份正式上线使用（其他工厂提交变更启用）。
设备故障报修模块覆盖使用
设备故障报修模块各工厂已启用，自 1 月份启动以来，累计报修 4,804 次，已闭环处理 2,539 单（TJ3/DH1 报修量最高）。
系统实施里程碑
2 月
系统功能开发
1、EIMS 系统功能开发；2、完成变更控制文件与 URS 签批；
3 月
UAT 用户测试
1、EIMS 系统环境测试；2、UAT 及 VP、RAR、FS 签批，UAT 用户测试；
4 月
文件撰写审批
1、CS+DS+代码审核和 UTITPR；
5 月
系统验证执行
1、3Q 验证执行和验证报告签批；
6 月
系统放行与培训
1、EIMS 系统 SOP 生效培训；2、EIMS 系统验证后放行；
2026 年下半年工作计划
设备全生命周期管理
基于设备全生命周期管理 (ASM-037)：内控平台功能模块开发（备品备件管理），进一步完善设备全生命周期管理
设备故障看板与报表
优化设备故障分析仪表盘原型设计，实现设备故障分析报表和数据可视化。
内控平台数据互通
内控平台功能升级、历史数据迁移及验证环境数据共享，实现与 EIMS 的数据互通，预计 8 月份完成。
巡检管理系统和隐患台账
Inspection Management System · EHS 隐患排查
系统界面与隐患台账
EHS 隐患排查台账（查询区间 2026-01-01 至 2026-07-30；截图显示累计 35,684 条）
其中关于200L桶的隐患发现项288条。
设备系统数据来自设备管理系统汇报材料；巡检系统信息取自系统界面截图
设备管理系统&巡检管理系统
安全隐患台账标准化管理方案
隐患全生命周期数字化载体：源头可查 · 过程可控 · 趋势可分析 · 责任可追溯
统一台账：巡检、自查、督查隐患同库登记，19 项必填字段，每条绑定整改前后照片
闭环管控：未整改→整改中→复查待验收→已闭环→延期整改；到期前 3 天预警、超期推送、无佐证不予销号
分级督办：重大/较大/一般由安全部门统一定级，重大隐患挂牌督办并落实临时管控
数据运用：月度输出区域、类型与重复性隐患分析，支撑考核、专项行动与风险清单更新
硬性规则：禁造假、禁拆分重大隐患、权限分离留痕；电子台账永久保存，纸质≥3 年