## Slide 1
生产管理部 · 半年度经营汇报
2026 年上半年生产运营回顾
产能达成、质量合规与产线瓶颈的系统性复盘
汇报人：张三 | 2026 年 7 月 30 日 | 内部资料 请勿外传

## Slide 2
执行摘要
上半年产量超目标 5.2 个百分点，但 3 号线瓶颈已开始制约三季度交付
1,284 吨
上半年总产量
▲ 同比 +23.1%
105.2 %
年度目标达成率
▲ 高于计划 5.2pp
99.2 %
批次一次通过率
▲ 同比 +1.4pp
6 件
重大偏差
▼ 同比 -45%
三个结论
产能已释放到设计上限
1、2 号线利用率 94%，进一步增产依赖 3 号线扩能
质量指标全面向好
一次通过率 99.2%，重大偏差同比下降 45%
瓶颈从原料转向后处理
结晶工序 CT 时间占全流程 38%，是当前唯一瓶颈
需要决策的事项
01
3 号线结晶工序扩能投资 2,800 万元，请批准立项
02
Q3 起 A 产品排产上限暂定 240 吨/月
03
关键岗位增编 12 人，请人力资源部支持
数据来源：MES 系统 + ERP 生产模块，统计区间 2026-01-01 至 2026-06-30
2 / 11

## Slide 3
01
整体表现
产量、达成率与产线负荷
01 整体表现
02 质量与合规
03 瓶颈与改善
04 下一步计划
3 / 11

## Slide 4
产量趋势
产量逐月攀升，Q2 月均产量较 Q1 提升 28%
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月
2025 年 | 148 | 132 | 165 | 171 | 178 | 182
2026 年 | 186 | 171 | 208 | 232 | 241 | 246
关键发现
6 月单月产量 246 吨创历史新高，已达 3 号线满负荷状态
数据来源：MES 系统批次产出记录
4 / 11

## Slide 5
产线达成率
四条产线中 3 号线是唯一未达标产线，缺口 8.4 个百分点
各产线目标达成率
目标 100%
1 号线（原料预处理）
103%
2 号线（合成反应）
101%
3 号线（结晶后处理）
91.6%
4 号线（包装）
108%
3 号线缺口归因（影响占比）
Chart: 
| 其他 | 人员配置不足 | 设备非计划停机 | 结晶周期偏长
影响占比 | 7 | 15 | 26 | 52
达成率 = 实际产出 / 年度计划折算至半年的目标值
5 / 11

## Slide 6
02
质量与合规
一次通过率、偏差与审计
01 整体表现
02 质量与合规
03 瓶颈与改善
04 下一步计划
6 / 11

## Slide 7
质量表现
质量指标全面改善，但供应商来料波动仍是最大风险源
质量指标 | 上半年 | 去年同期 | 同比 | 年度目标 | 评价
批次一次通过率 | 99.2% | 97.8% | +1.4pp | ≥98.5% | 达成
重大偏差 | 6 件 | 11 件 | -45.5% | ≤10 件 | 达成
客户投诉 | 2 起 | 5 起 | -60.0% | ≤3 起 | 达成
来料检验合格率 | 96.4% | 98.1% | -1.7pp | ≥98.0% | 未达成
OOS 调查关闭及时率 | 94.0% | 89.0% | +5.0pp | ≥95.0% | 接近
✓
已见效的举措
工艺参数标准化 + 关键岗位复训，一次通过率连续 5 个月上行
!
待解决的问题
两家原料供应商来料纯度波动，已启动第二供应商审计
→
下一步动作
Q3 完成来料放行标准升版，并将纯度纳入供应商 KPI 考核
数据来源：QMS 系统偏差与投诉台账；来料检验合格率取批次加权值
7 / 11

## Slide 8
03
瓶颈与改善
结晶工序专题
01 整体表现
02 质量与合规
03 瓶颈与改善
04 下一步计划
8 / 11

## Slide 9
瓶颈定位
结晶工序占全流程周期 38%，是唯一制约产能的瓶颈环节
Chart: 
| C 产品 | B 产品 | A 产品
前处理 | 11 | 14 | 12
合成反应 | 28 | 24 | 26
结晶后处理 | 36 | 41 | 38
包装检验 | 25 | 21 | 24
改善前（2026 Q1）
结晶批次平均耗时 41 小时
降温曲线依赖人工经验判断
批次间粒径分布波动 ±18%
月产能上限 210 吨
改善后（试点 3 批次）
结晶批次平均耗时 29 小时（-29%）
自动降温程序 + 在线粒径监测
批次间粒径分布波动收窄至 ±6%
月产能上限可提升至 268 吨
周期占比按各工序标准工时占单批次总工时计算；试点数据来自 6 月 3 个验证批次
9 / 11

## Slide 10
方案选择
扩能方案：优先投自动结晶控制系统，投资回收期 14 个月
自动结晶控制系统
投资 2,800 万元
产能 +27%
新增结晶釜 2 台
投资 5,600 万元
产能 +42%
外协后处理
无资本支出
产能 +15%
维持现状
无投入
Q4 起交付缺口约 90 吨
← 投入强度低
投入强度高 →
← 产能收益低
产能收益高 →
8 月
立项审批
完成投资评审与预算下达
9-10 月
设备采购
招标与合同签订
11 月
安装调试
利用检修窗口施工
12 月
验证放行
3 批次工艺验证
2027 Q1
产能释放
月产能提升至 268 吨
投资回收期按现有产品结构与 2026 年均价测算，未考虑价格波动
10 / 11

## Slide 11
请领导决策的三项事项
01
批准 3 号线自动结晶控制系统立项，投资 2,800 万元
02
确认 Q3 A 产品排产上限 240 吨/月，超出部分安排外协
03
支持关键岗位增编 12 人，9 月底前到岗
生产管理部 | 2026 年 7 月 30 日
11 / 11